## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」
프로젝트 계획 발표
2021. 10. 28.
영상 합성을 통해 인식률 향상이 가능한 CNN 기반 머신 비전 분류기
- 9주차 진행 사항 -
2020254015
이 효 중

## Slide 2
세부일정
9주차 진행 사항
진행 사항
Real Color와 Pseudo Color 영상으로 Res-Net18로 분류 진행.
  Test 결과 Real Color의 Best Acc=82.4%. Pseudo Color의 Best Acc = 84.9%로 약 2.5%의 개선효과를 확인
Epoch | Real Color | Pseudo Color
1 | 0.7276 | 0.6346
2 | 0.7724 | 0.7724
3 | 0.7981 | 0.8045
4 | 0.7949 | 0.8237
5 | 0.7853 | 0.8237
6 | 0.8109 | 0.8301
7 | 0.7981 | 0.8462
8 | 0.8077 | 0.8397
9 | 0.7853 | 0.8301
10 | 0.8173 | 0.8397
11 | 0.8077 | 0.8462
12 | 0.8205 | 0.8237
13 | 0.8141 | 0.8301
14 | 0.8013 | 0.8429
15 | 0.8237 | 0.8365
16 | 0.7917 | 0.8269
17 | 0.7981 | 0.8462
18 | 0.7949 | 0.8237
19 | 0.8173 | 0.8173
20 | 0.7917 | 0.8494
21 | 0.8173 | 0.8173
22 | 0.8205 | 0.8301
23 | 0.8205 | 0.8269
24 | 0.8173 | 0.8494
25 | 0.8013 | 0.8269
Test Tool : Colab
사용 라이브러리 : Pytorch
참조 Code
  https://tutorials.pytorch.kr/beginner/transfer_learning_tutorial.html

## Slide 3
세부일정
9주차 진행 사항
진행 사항
추가 Pseudo Color 영상 생성
  예상보다 개선율이 낮아 (82.4%  84.9%), Pseudo Color 조합 방식을 변경함
  Blue 채널에 사용되는 영상에서 불량의 특성이 명확히 드러나지 않아 해당 채널 삭제 및 구성 변경
  기존 Blue 채널 삭제로 빈 컬러 채널에 특징이 명확한 기존의 영상을 추가하여 성능 개선을 시도
    빈 영상을 추가할 경우 성능 저하가 우려되어 기존 영상을 추가
경사 조명 영상
Oblique
동축 조명 영상
Coaxial
동축 조명 영상
Coaxial
광량 30%
경사 조명 영상
Oblique
경사 조명 영상
Oblique
동축 조명 영상
Coaxial

## Slide 4
세부일정
9주차 진행 사항
진행 사항
Pseudo Type2를 ResNet-18로 분류 진행.
  Real Color의 Best Acc=82.4%. Pseudo Color의 Best Acc = 84.9%, Pseudo2 Color의 Best Acc = 87.2%
Epoch | Real | Pseudo | Pseudo2
1 | 0.7276 | 0.6346 | 0.6154
2 | 0.7724 | 0.7724 | 0.7372
3 | 0.7981 | 0.8045 | 0.8237
4 | 0.7949 | 0.8237 | 0.766
5 | 0.7853 | 0.8237 | 0.8173
6 | 0.8109 | 0.8301 | 0.8333
7 | 0.7981 | 0.8462 | 0.8397
8 | 0.8077 | 0.8397 | 0.8333
9 | 0.7853 | 0.801 | 0.8718
10 | 0.8173 | 0.8397 | 0.8237
11 | 0.8077 | 0.8462 | 0.8141
12 | 0.8205 | 0.8237 | 0.8141
13 | 0.8141 | 0.8301 | 0.8301
14 | 0.8013 | 0.8429 | 0.8397
15 | 0.8237 | 0.8365 | 0.8654
16 | 0.7917 | 0.8269 | 0.8429
17 | 0.7981 | 0.8462 | 0.8269
18 | 0.7949 | 0.8237 | 0.8558
19 | 0.8173 | 0.8173 | 0.8622
20 | 0.7917 | 0.8494 | 0.8269
21 | 0.8173 | 0.8173 | 0.8654
22 | 0.8205 | 0.8301 | 0.8237
23 | 0.8205 | 0.8269 | 0.8526
24 | 0.8173 | 0.8494 | 0.8462
25 | 0.8013 | 0.8269 | 0.8365
반복성 확인을 위해 Pseudo2를 1회 추가 Test한 결과 Acc는 86.2%
위의 Test와는 별개로 ResNet-50 으로 Real, Pseudo, Pseudo2 Test 진행
  Real Color : 83.7%
  Pseudo Color : 80.4%
  Pseudo Color2 : 82.4%
  Pseudo Color에서는 ResNet-50보다 ResNet-18의 정확율이 높음
  학습 및 검증에 소요되는 시간도 18이 50의 절반 수준

## Slide 5
세부일정
10주차 진행 예정 사항
예정 사항
2차 발표 자료 준비 예정.

## Slide 6
세부일정
주요 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
프로젝트 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
불량 유형 정리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
불량 영상 취합 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
양/불 영상 및 특성 분류 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pseudo Color 영상 생성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
신경망 알고리즘 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gray Scale 결과 산출 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 취소
Pseudo Color 결과 산출 및 비교 평가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
감사합니다